PowrLiner 2800 – Promar II

Portata Massima – Versione a gas 0.75 2.8 lpm Pressione massima di esercizio 220 bar Prestazione con 1 pistola ugello .026" Raccomandata per medi lavori di parcheggio e lotti sportivi Carrello realizzato con tuibolare in acciaio e trattato con vernice epossidica restistente ai solventi e alla corrosione. Il traccialinee pesa solo 80 Kg. Maneggevole e facile da caricare su station Wagon e Furgoni. Spinta da un Motore Honda® 4.0 hp OHV con sistema di allerta per il livello dell’ olio. Il pompante vernice è appositamente realizzato per questa pompa e non ha camicia cilindro. Controllo della pressione computerizzato assicura una qualità eccezionale della linea e una maggiore produttività con un risparmio di vernice del 13% rispetto ai maggiori concorrenti. Equipaggiata con pistola LX-80II e ugello SC-6™ Reversible Striping Tip con tubo materiale dimensioni 1/4" x 15.2 mt antistatico. Dispone di un apposito alloggiamento per il tubo per una lunghezza fino a 60 mt. Ruota girevole anteriore facile da ruotare e bloccare in varie angolazioni. Coperta dalla: Speeflo® WearGuard™ Warranty.

# Text boxes

S Specifiche Tecniche

Codice modello : 1 pistola 759-2011 Ugello Max. – Gas – 1-Gun .026" Portata Max. – Gas 2.8 lpm Massima velocità si spruzzo* 73.2 m per minuto a una velocità di 4.3 kph Larghezza linea 5 cm - 30.5 cm Pressione massima di esercizio 220 bar Lunghezza massima del tubo 91.4 m Potenza Motore 4.0 hp (3 kW) Honda Overhead Valve Engine conOil Alert Trasmissione pompa Meccanica Filtro vernice – Elemento – area filtro 60 mesh 3 in2 (19 cm2) Pistola Airless modello 581-085, LX80II tubo, Airless 316-505, 1/4" x 50' (15.2m) Ugello , Airless Striping, fornito per ogni pistola 665-1708, SC-6™ Striping Tip, 4" Line by .017" orifice

S Specifiche Tecniche

Codice manuale d’uso e manutenzione 313-2296 Repair Kit – Pompa – pistola 755-165 580-034 Peso– Unit – peso compreso l’imballo 80 kg 111 kg Dimensioni – pompa 104 cm H x 79 cm W x 152 cm L Dimensioni – pompa imballata 125 cm H x 84 cm W x 163 cm L Vernici compatibili con reversible tip. Le più diffuse vernici a base acqua o solvente senza microsfere all’interno Applicazioni più comuni Medi lavori di parcheggio, linee a norma legge 626 per la segnaletica interna aziendale, parcheggi esterni e strisce piste e campi sportivi

*fatta con ugello larghezza  linea da 10 cm