PowrLiner 6900XLT

Portata Massima – Versione a gas 9.8 lpm Portata Massima – Versione 220V 5.7 lpm Pressione massima di esercizio 220 bar Prestazione con 1 pistola ugello .048” " 2 pistole ugello .033” Raccomandata per lavori di lunga durata anche di 8/10 ore giornaliere di segnaletica di parcheggio stradale Carrello realizzato con tubolare in acciaio e trattato con vernice epossidica restistente ai solventi e alla corrosione. Spinto da un affidabile Honda® 4.0 hp OHV con Low-Oil Alert o motore elettrico 2 HP. Il motore a scoppio è facilmente ispezionabile ed è semplice sostituirlo con quello elettrico in pochi minuti. Il carrello e costruito per un semplice utilizzo anche di due pistole contemporaneamente per la linea doppia. Equipaggiata con pistola S-3 e SC-6™ Reversible Striping Tip con tubo antistatico di 1/4" x 15.2 mt. Dispone di un apposito alloggiamento per il tubo per una lunghezza fino a 90 mt. 3 regolazioni in altezza del manubrio per un miglior confort dell’ operatore. Dispositivo di freno alle ruote posteriori per garantire un facile trasporto e interventi di regolazione in tutta sicurezza su cantieri in pendenza. Ruota girevole anteriore facile da ruotare e bloccare in varie angolazioni. Completo di contenitore 40 litri di vernice Coperta dalla: Speeflo® WearGuard™ Warranty.

# Text boxes

S Specifiche Tecniche

Codice modello : 1pistola 2 pistole 759-691 759-693 Ugello Max. – Gas – 1pistola 2 pistole .048" 0.36” (elettrico) .033" 0.26” (elettrico) Portata Max. – Gas 5.68 lpm 5.00 lpm (elettrico) Massima velocità si spruzzo* 210 m per minuto a 12.6 kph Larghezza linea 5 cm - 61 cm Pressione massima di esercizio 220 bar Lunghezza massima del tubo 91.4 m Potenza Motore 5.5 hp (3 kW) Honda Overhead Valve Engine con Low-Oil Alert Trasmissione pompa Meccanica Filtro vernice – Elemento – area filtro 60 mesh 3 in2 (19 cm2) Pistola Airless modello 550-250, S-3 tubo, Airless 316-505, 1/4" x 50' (15.2m) Ugello , Airless Striping, fornito per ogni pistola 665-1708, SC-6™ Striping Tip, 4" Line by .017" orifice

S Specifiche Tecniche

Codice manuale d’uso e manutenzione 313-2596 Repair Kit – Pompa – pistola 144-050 520-275 Peso– Unit – peso compreso l’imballo 111 kg 172 kg Dimensioni – pompa 104 cm H x 79 cm W x 152 cm L Dimensioni – pompa imballata 125 cm H x 84 cm W x 163 cm L Vernici compatibili con reversible tip. Le più diffuse vernici a base acqua o solvente senza microsfere all’interno Applicazioni più comuni Grossi lavori di parcheggi esterni e lavori di segnaletica stradale per comuni oltre che strisce piste e campi sportivi ove si previsto un lavoro continuato.

*fatta con ugello larghezza  linea da 10 cm